对DA100进行设置时和采集温度时，DA100的硬件设置：

打开DA100设置软件

弹出页面选择“Cancel”

在屏幕上方出现：

点最上方第六个图标，弹出页面

在页面上选择SETUP页

设置好了之后选择菜单中的Comm——Send——All Settings，把设置好的内容发送到DA100上。设置成功后把拨码器再调到采集状态。

# Text boxes

对DA100进行设置时，DA100拨码器的位置

正常采集数据时，DA100拨码器的位置

设置Filter位ON

Scan Interval设置成30或者20

A/D Converter Integration Time 选择50Hz或自动